## Slide 1: PLOČASTI TRANSPORTERI

## Slide 2: ZADATAK 3
Transportuje se hartija u balama
Gustina papira je: ρpap = (0,6÷0,7) t/m3
Kapacitet smene: QS = 50 t
Radi se u 3 smene
Efektivno vreme rada u smeni: tm = 5 h
Masa bale: mb = 90 kg
Dimenzije osnove bale: a x b = 1200x400 mm
Režim rada: L
Dirigovani položaj tereta
Pogonska masa lanca: qL = 5 kg/m
Ploče su glatke, drvene, debljine 40 mm
Gustina drveta je: ρd = 800 kg/m3
Izabrati lamelni lanac sa točkićima sa vencem i prečnikom točkića većim od 20 mm
Stepen sigurnosti EM: Ks = 1,35
Koeficijent korisnog dejstva: η = 0,8

## Slide 3
PROVERA DOZVOLJENOG NAGIBA TRANSPORTERA:
Bale papira (hartije) možemo tretirati kao:
kartonske kutije
papirne vreće
U oba slučaja oba ugla nagiba () su veća od
maksimalnih dozvoljenih uglova nagiba.
PROVERA STABILNOSTI PROTIV PREVRTANJA (PRETURANJA):
Da bi se sprečilo klizanje tereta po pločama na deonicama pod nagibom potrebno je ugraditi graničnike
U slučaju proizvoljnog položaja tereta, treba proveriti najnepovoljniji slučaj za preturanje – u ovom slučaju osnova može biti okrenuta tako da je stranica b okrenuta u smeru kretanja

## Slide 4
IZBOR PLOČA:
[T. 3.1] – za komadni materijal biraju se ravne, razmaknute ploče.
ŠIRINA PLOČA:
Za komadni teret koristi se izraz: B b1 + B1
Gde je b1 najveća dimenzija komada upravna na pravac kretanja, a
B1 = 50÷100 mm dodatak u ovom slučaju za ploče bez bočnih ivica
Kod dirigovanog položaja tereta na ploči, u ovom slučaju širina bale je upravna na pravac kretanja.
Sledi da je potrebna širina ploča: B (450÷500) mm
Usvaja se standardna širina ploče B = 500 mm

## Slide 5
DUŽINA PLOČA:
Dužina ploča takođe mora biti veća od a = 1200 mm.
BRZINA - preporuka:
Iz [T. 3.5] preporučena brzina za ploče širine B = 500 mm iznosi v (0,125÷0,4) m/s Usvaja se v = 0,2 m/s
LANAC:
Iz [T. 3.7] za ploče širine B = 500 mm korak lanca iznosi tL = 320 mm
Lanac je lamelasti sa točkičima (prečnika većeg od 20 mm) sa vencem
Sila kidanja lanca je Fk = 300 kN [T. 3.8]
KAPACITET:
Za režim L koeficijent k = 1,1
kv = tm/TSM

## Slide 6
KORAK MATERIJALA:
Odnos koraka lanca i materijala je:
usvaja se odnos 18 (mora biti ceo broj – usvojiti bliži)
Sada je
POGONSKA MASA MATERIJALA:

## Slide 7
POGONSKA MASA POKRETNIH DELOVA TRANSPORTERA:
Pokretni delovi transportera su lanac i ploče. Pošto imamo sve podatke o njima, možemo tačno izračunati njihovu pogonsku masu, bez upotrebe empirijske formule. Širina ploča je veća od 400 mm pa imamo dva lanca. Ploče su drvene: ρd = 800 kg/m3 = 0,8 t/m3, δ = 40 mm = 0,04m, B = 0,5 m.
MINIMALNA SILA:
usvaja se
DINAMIČKA SILA:
K1 = 1,0 za L > 60 m [T. 3.13]
z = 6 – broj zuba lančanika [T. 3.9]

## Slide 8
OBILAZAK PO KONTURI:
Otpori na deonicama:
Koeficijent otpora kretanju (kotrljanje) lamelnog lanca sa točkićima sa vencem, za prečnik točkića veći od 20 mm i lake uslove rada iznosi ω = 0,07 [T. 3.11]
U ovom slučaju otpori na krivinama se računaju kao na prevojnim dobošima kod trakastih transportera za ugao manji od 90°, što znači da je kp = 1,03. Na mestima pogonskog i zateznog lančanika kp2 = 1,06.

## Slide 9
OBILAZAK PO KONTURI:
Sile:
Dijagram sila:

## Slide 10
IZBOR LANCA:
Računska sila zatezanja:
Sila u lancu:
Sila kidanja lanca:
Gde je = 6 ÷ 10 stepen sigurnosti protiv kidanja
lanca [T. 3.8.a] i usvojena je maksimalna vrednost.
Usvaja se lanac:
Za B < 400 mm koristi se 1 lanac
Za B 400 mm koristi se 2 lanca
IZBOR EM:
LANČANIK:
HOD ZATEZNOG UREĐAJA: